## Slide 1
RANGKAIAN LISTRIK II EL1207
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Nita Indriani Pertiwi, S.T.,M.T.
Thorikul Huda, S.T.,M.T.

## Slide 2
RANGKAIAN LISTRIK I
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
SILABUS
Konsep dan Penerapan Fasor pada Rangkaian
Fungsi periodik, bilangan kompleks, karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks , impedansi kompleks, diagram fasor
Analisis Rangkaian AC pada Kondisi Steady State
Hukum ohm, Hukum Kirchhoff I dan II, Analisis Node , Analisis Mesh, Teorema Superposisi, Teorema Thevenin, Teorema Norton
Analisis Daya pada Rangkaian AC
Daya Sesaat, Daya Rata-rata, Daya Kompleks, Segitiga Daya, Resonansi
RANGKAIAN LISTRIK II

## Slide 3
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
SILABUS
Konsep dan Penerapan Fasor pada Rangkaian
Fungsi periodik, bilangan kompleks, karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks , impedansi kompleks, diagram fasor
Analisis Rangkaian AC pada Kondisi Steady State
Hukum ohm, Hukum Kirchhoff I dan II, Analisis Node , Analisis Mesh, Teorema Superposisi, Teorema Thevenin, Teorema Norton
Analisis Daya pada Rangkaian AC
Daya Sesaat, Daya Rata-rata, Daya Kompleks, Segitiga Daya, Resonansi

## Slide 4
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
SILABUS
Rangkaian Kopling
Induktansi sendiri, Induktansi bersama, Tanda dot (titik), Aturan tanda dot, Koefisien kopling (K), Analisis rangkaian kopling magnetik, Transformator ideal
Frekuensi Kompleks dan Fungsi Transfer
Sinyal sinusoidal teredam, fasor frekuensi kompleks, impedansi dan admitansi frekuensi kompleks, Fungsi transfer frekuensi kompleks, Pole dan zero, Diagram bode plot
Respon Frekuensi dan Resonansi
Respon frekuensi rangkaian RL,RC dan RLC, Resonansi

## Slide 5
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
ASSESSMENT
  TUGAS 35%
  KUIS 15%
  ETS 25%
  EAS 25%
TOTAL 100%

## Slide 6
RANGAKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
KONSEP DASAR
RANGKAIAN LISTRIK

## Slide 7
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
FUNGSI PERIODIK
Salah satu sifat khusus dari gelombang Alternating Current (AC) adalah sifat periodik
Syarat fungsi periodik :
n = integer 0,1,2,..
T = periode
Notes: Dc L SC C open

## Slide 8
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
FUNGSI PERIODIK
Nilai Maksimum
Penjumlahan nilai maksimum positif dan negatif dijumlahkan
Nilai puncak ke puncak (peak-to-peak)
v(t) : tegangan sesaat
i(t) : arus sesaat
Vm : tegangan maksimum
Im : arus maksimum
ω : kecepatan sudut (rad/detik)
t : waktu (detik)

## Slide 9
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
FUNGSI PERIODIK
Nilai Efektif
(root mean square)
Nilai tegangan/arus bolak balik (AC) yang dapat menghasilkan panas sama besar dengan yang dihasilkan tegangan/arus searah (DC)

## Slide 10
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
FUNGSI PERIODIK
Nilai Sesaat
Nilai yang berubah-ubah terhadap waktu dalam suatu periode tertentu
Nilai Rata-rata
Pada sinus murni nilai rata-rata diperoleh dari setengah periode

## Slide 11
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
KONVERSI SINUS - COSINUS
Contoh :

## Slide 12
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
CONTOH SOAL
Sebuah generator ac menghasilkan tegangan sebesar v(t) = 120 sin 60t volt dan arus i(t) = 40 sin 60t A
Tentukan :
Tegangan dan arus maksimum
Sudut frekuensi
Frekuensi
Perioda
Tegangan dan arus rata-rata
Tegangan dan arus efektif
Tegangan peak to peak

## Slide 13
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
CONTOH SOAL
Persamaan tegangan v(t) = 120 sin 60t volt dan arus i(t) = 40 sin 60t A
Tegangan dan arus maksimum
Dari persamaan diketahui bahwa : Vm = 120 volt dan Im = 40 A.
Sudut frekuensi
Sudut frekuensi ω = 60 rad/det
Frekuensi
ω = 2πf  f = ω/2π dimana π = 22/7
f = 60/((2)(22/7))  f = 9,55 Hz
d) Perioda
T = 1/f  T = 1/9,55 = 0,105 detik

## Slide 14
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
CONTOH SOAL
e) Tegangan dan arus rata-rata
Vr = 2. 120/π = 76,36 Volt
Ir = 2. 40/ π = 25,45 A
f) Tegangan dan arus efektif
Veff = Vm/√2  Veff = 120/√2 = 84,85 Volt
Ieff = Im/√2  Ieff = 40/√2 = 28,28 A
g) Tegangan peak to peak
Vpp = 2.Vm  Vpp = 2.120 = 240 Volt

## Slide 15
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
BILANGAN KOMPLEKS
Contoh : z = x + jy
dimana
Bilangan yang terdiri dari harga real (nyata) dan harga imajiner (khayal)
Bilangan kompleks bentuk kartesian
Bilangan kompleks bentuk polar

## Slide 16
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
BILANGAN KOMPLEKS

## Slide 17
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
OPERASI BILANGAN KOMPLEKS
Konjugate bilangan kompleks :
Jumlah dan selisih bilangan kompleks :

## Slide 18
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
BILANGAN KOMPLEKS
Penjumlahan dan Pengurangan
Bilangan komplek harus dalam bentuk sudut siku agar supaya dapat dijumlahkan (dikurangkan)
Jumlahkan (Kurangkan) bagian nyata dari setiap beilangan komplek dan jumlahkan (kurangkan) setiap bagian khayal j bilangan komplek .
A = a + j b
B = c + j d
A ± B = (a ± c) + j (b ± d)
Misal :
Pengalian dan Pembagian
Pengalian (pembagian) bilangan komplek lebih mudah bila keduanya dalam bentuk polar.
Kalikan (bagilah) besarnya kedua bilangan komplek dan jumlahkan sudut kedua bilangan komplek tersebut.

## Slide 19
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
KONSEP FASOR
Contoh:
V(t) = Vm cos(ωt+θ)  dalam domain waktu
Formula Euler :
Notasi Fasor : Volt
Fasor adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran dan fasa gelombang sinusoidal. Fasor dinyatakan dengan notasi pada domain frekuensi terdiri besaran dan fasa
Formula Euler :
 dalam domain frekuensi

## Slide 20
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
CONTOH
Ubah fasor tegangan dibawah ini menjadi domain waktu jika diketahui ω = 500 rad/s ,
Jawab :
dalam gelombang sinus ,
2.
Jika ω = 2000rad/s dan t = 1 ms. Tentukan nilai sesaat dari tiap arus dibawah ini :
j10A
20 + j10A
20 + j(10<20ᵒ)A

## Slide 21
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
DIAGRAM FASOR
Jika terdapat perbedaan fasa antara tegangan dan arus sebesar θ

## Slide 22
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
KARAKTERISTIK ARUS DAN TEGANGAN SIUSIODAL BENTUK KOMPLEKS
Arus Sinusoidal
Tegangan Sinusoidal

## Slide 23
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
IMPEDANSI DAN ADMITANSI
Impedansi adalah perbandingan fasor tegangan V dan fasor arus I pada suatu elemen kutub dua dengan adanya sinyal masukan gelombang sinusoidal dalam keadaan setimbang atau mantap atau tunak (steady state).
Admitansi merupakan kebalikan dari Impedansi.
Impedansi dapat dihubungkan seri atau paralel seperti halnya pada Resistansi.

## Slide 24
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
IMPEDANSI DAN ADMITANSI
Impedansi Z = V / I [Ohm]
Z = R ± jX --- R: resistansi; X: reaktansi
Admitansi Y = I / V [Mho]
Y = 1/ Z
Y = G ± jB ----G:konduktansi;
B:suseptansi

## Slide 25
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
RESPON ELEMEN TERHADAP GELOMBANG SINUS
Gelombang AC pada elemen R
A
A
Volt
Volt

## Slide 26
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
RESPON ELEMEN TERHADAP GELOMBANG SINUS
Gelombang AC pada elemen L
A
A
Volt
Volt

## Slide 27
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
RESPON ELEMEN TERHADAP GELOMBANG SINUS
Gelombang AC pada elemen C
A
A
Volt
Volt

## Slide 28
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
IMPEDANSI KOMPLEKS
Rangkaian Seri RL dengan sumber AC
A
A
Hukum Kirchhoff II :
Im (j)
Real

## Slide 29
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
IMPEDANSI KOMPLEKS
Rangkaian Seri RC dengan sumber AC
Im (j)
Real
A
A
Hukum Kirchhoff II :

## Slide 30
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
IMPEDANSI KOMPLEKS
Rangkaian Seri RLC dengan sumber AC
A
A
Hukum Kirchhoff II :

## Slide 31
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
RANGKAIAN SERI DAN PARALEL IMPEDANSI
Rangkaian Seri
Rangkaian Paralel

## Slide 32
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
CONTOH
Tentukan nilai Zek jika diketahui ω = 10 x 103 rad/s, L = 5mH,
dan C = 100uF (L dan C terhubung seri)
2. Tentukan nilai Zek jika diketahui ω = 10000 rad/s, L = 5mH,
dan C = 100uF (L dan C terhubung paralel)

## Slide 33
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
LATIHAN SOAL
Tentukan impedansi ekivalen dari rangkaian dibawah ini jika ω = 5 rad/s

## Slide 34
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
TUGAS
Tentukan beda fasa dimana v1 leads i1 jika v1 = 10 cos (10t - 45ᵒ) dan i1 adalah :
a) 5 cos 10t d) 5 cos (10t + 40ᵒ)
b) 5 cos (10t - 80ᵒ)
c) 5 cos (10t - 40ᵒ)
2. Hitung impedansi rangkaian di bawah ini jika : a) ω = 1 rad/s; b) ω = 10 rad/s; c) ω = 100 rad/s;

## Slide 35
RANGKAIAN LISTRIK II
PRODI TEKNIK ELEKTRO - ITK
TUGAS
3. Hitung impedansi ekivalen rangkaian di bawah ini jika : a) f = 1 Hz ; b) f = 1kHz ; c) f = 1 MHz;